Załącznik 1 do ZO

Formularz oferty
do Postępowania nr WAPW/24/ZO/BUPZP/2017

Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o zamówienie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż zintegrowanego systemu sterowania wyposażeniem sal wykładowych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz firmy:

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Tel. |  |
| E-mail |  |

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

- OświadczamY, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto ………zł.  (słownie…… złotych), powiększoną o kwotę należnego podatku VAT w wysokości………zł. (słownie:………………….), co stanowi kwotę brutto .……… zł (słownie:……..złotych) ;

Zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Opis | Wymagane minimalne parametry, wyposażenie zamawianego produktu | Typ (model) oferowany, producent | Parametry, wyposażenie oferowanego produktu | Ilość [szt.]/[kpl.] | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Procesor Audio | Wskaźniki na panelu frontowym: Network Traffic: aktywne połączenie sieciowe z komputerem Power: podłączenie procesora do sieci zasilającej Wejścia analogowe: 12 – w tym 6 symetrycznych mikrofonowo-liniowych,4 niesymetryczne zsumowane, cyfrowe S/PDIF Typ: Euroblock dla wejść mikrofonowo- liniowych, RCA dla wejść niesymetrycznych Impedancja (Euroblock): >50kΩ symetrycznie, >25kΩ niesymetrycznie, odfiltrowana RF Impedancja (RCA): >25kΩ niesymetrycznie, odfiltrowana RF Max. poziom wejścia liniowego: +20dBu Mic/Line, +12dBu RCA CMRR: >40dB, typowo >55dB przy 1kHz Zakres regulacji gain: 30 do 60dB Szumy dla wejścia mic: <-118dBu, 22Hz-22kHz, impedancja źródła 150Ω Zasilanie Phantom: +15VDC Wyjścia analogowe: 6 Typ: Euroblock, elektronicznie symetryzowane, odfiltrowane RF Impedancja: 120Ω symetrycznie, 60Ω niesymetrycznie Max.poziom wyjścia: +20dBu Przetworniki A/D: Typ: system konwersji dbx Type IV Dynamika sygnału liniowego: >113dB A-ważone, >110dB nieważone Dynamika konwersji Type IV: >119dB A-ważone, 22kHz BW: >117dB, nieważone, 22kHz BW Częstotliwość próbkowania: 48kHz Przetworniki D/A: Dynamika: 112dB A-ważone, 109dB nieważone, 22kHz BW System: Dynamika: >110dB A-ważone, >107dB nieważone, 22kHz BW Zniekształcenia THD+N: 0.003% typowo przy +4dBu, 1kHz, 0dB gain Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB Przesłuchy międzykanałowe: >80dB typowo Przesłuchy (wejście-wyjście): >80dB Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60Hz Pobór mocy : max 30 W Wymiary max: wysokość: 45mm (1.75”, 1U), szerokość: 483mm (19”), głębokość: 197mm (7.75”) Waga: max 3,0 kg, |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Wzmacniacz sygnału HDMI z regulacją | Złącza: 2x gniazdo HDMI typ A (HDMI IN oraz HDMI OUT),gniazdo zasilania dodatkowego 5V Wymiary max: 50mm/40mm/40mm waga max: 0,2 kg W zestawie: profile mocujące ze śrubkami, wkrętak do regulacji wzmocnienia instrukcja obsługi, zasilacz |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Moduł przekaźniko- wy wykonawczy | Ilość przekaźników (kanałów): 8. Maksymalne obciążenie dla opraw świetlówkowych na kanał: 5A. Maksymalne obciążenie dla opraw żarowych na kanał: 10A. Maksymalne obciążenie rezystancyjne: 16A. 2 porty override. Port magistrali komunikacyjnej kompatybilny z innymi urządzenia systemu sterowania. Przystosowany do pracy 230V/50Hz. Zasilanie: 24V DC poprzez port magistralowy. Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie. Wskaźniki LED informujące o: komunikacji, zasilaniu, trybie override, statusie każdego kanału. Wyświetlacz numeryczny wskazujący numer identyfikacji w sieci. Przycisk resetujący wewnętrzny procesor. Możliwości montażowe: montaż na szynie DIN, szerokość 9 modułów DIN. |  |  | 2 |  |  |
| 4 | Sterownik do systemów Dali | Urządzenie tego samego producenta co moduł przekaźnikowy wykonawczy. Ilość kanałów ściemniacza: 2. Port magistrali komunikacyjnej: 2. Moduł przystosowany do montażu na szynie DIN. Dwukanałowy ściemniacz do sterowania balastami opraw świetlówkowych. Maksymalna ilość balastów: 128. 2 porty override. Port USB typu B. Wyświetlacz informujący o numerze identyfikacyjnym urządzenia. Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie Wskaźniki LED. Przycisk resetujący wewnętrzny procesor. Wymiary max.: 95 x 160 x 60 mm Waga max.: 0,3kg |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Kontroler- sterownik | Ilość kanałów: 16. Sposób transmisji: RF Złącza: 2 x RS232/ RS485, Rj11 Częstotliwość: 433.92MHz Zasilanie: 12V |  |  | 2 |  |  |
| 6 | Sterownik urządzeń multimedia- lnych | Pamięć: 32MB SDRAM, Flash 8MB System operacyjny: Praca w czasie rzeczywistym, wielozadaniowość, system plików FAT32 Magistrala: Magistrala RS-485 umożliwiająca podłączenie dodatkowych urządzeń danego producenta Sieć LAN: Port komunikacyjny 10/100BaseT Ethernet Możliwość sterowania urządzeniami za pomocą protokołu TCP-IP Pozostałe porty: 1szt. RS-232,2szt. Odizolowany przekaźnik normalnie otwarty 1szt. podczerwień IR z możliwością zamiany na port jednokierunkowy RS-232. 4szt. Porty wejścia /wyjścia, Pomiar napięcia 0- 10V, Impedancja wej. 20kohms. Praca do 24V DC. Programowany rezystor typu pull-up 1szt. odbiornik podczerwieni 36 to 38 kHz IR formatu RC5 Interfejs użytkownika: 15.szt programowalnych przycisków z podświetleniem i programowalnym wskaźnikiem LED. 5szt. Dodatkowe przyciski nawigujące (góra/dół,/lewo/prawo/enter) 1szt. Pokrętło programowalne z wskaźnikiem ustawionego poziomu. Przycisk Reset Dodatkowe funkcje : Czujnik optyczny umożliwiający ustawienie siły podświetlania. Wbudowany WebServer oraz klient e-Mail Możliwość połączenia w sieć w celu zdalnego sterowania urządzeniami oraz prowadzenia statystyk użycia sterowanych urządzeń. Pobór energii: max 9 Wat Obudowa: tworzywo sztuczne z metalową ramą Montaż: Wymaga puszki typu Decora 3 modułowa. Wymiary max: 12x18x6 cm |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Klawiatura do sterowania urządzeniami multimedia- lnymi | Magistrala: Magistrala RS-485 umożliwiająca podłączenie dodatkowych urządzeń danego producenta Sieć LAN: Port komunikacyjny 10/100BaseT Ethernet: Zasilanie ze switcha LAN PoE IEEE 802.3af , 802.3at Interfejs użytkownika: 15.szt programowalnych przycisków z podświetleniem i programowalnym wskaźnikiem LED. 5szt. Dodatkowe przyciski nawigujące (góra/dół,/lewo/prawo/enter) 1szt. Pokrętło programowalne z wskaźnikiem ustawionego poziomu. Przycisk Reset Dodatkowe funkcje: Czujnik optyczny umożliwiający ustawienie siły podświetlania. Możliwość połączenia w sieć w celu zdalnego sterowania urządzeniami oraz prowadzenia statystyk użycia sterowanych urządzeń. Pobór energii: max 5 Wat Obudowa: tworzywo sztuczne z metalową ramą Montaż: Wymaga puszki typu Decora 3 modułowa. Wymiary max: 12x18x6 cm |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Szafa sprzętowa | Typ: rack 12U z wyposażeniem, 2x półka, 2x listwa zasilająca 8 pól, śruby, kółka, panel dystrybucji napięć. |  |  | 1 |  |  |
| 9 | Montaż i uruchomienie | Montaż urządzeń wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami, okablowaniem, oprogramowaniem urządzeń oraz uruchomieniem |  |  | 1 |  |  |
| Wartość netto zł |  |
| Kwota należnego podatku VAT ….% w zł |  |
| Wartość brutto zł |  |

Należy podać opis każdej pozycji w kolumnie 5 "Parametry, wyposażenie oferowanego produktu ", podać typ model  w kolumnie 4 „Typ (model) oferowany, producent”,  uzupełnić kolumny 6 do 8 oraz podać ceny i stawkę podatku VAT.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 15 grudnia 2017 r.

- AKCEPTUJEMY warunki gwarancji i warunki płatności określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zaproszeniu do składania ofert, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania ofert, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Tel. kontaktowy |  |
| E-mail |  |

- Do OFERTY dołączamy załączniki:…………….

| .........................................., dnia ............. | .................................................................... Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy |
| --- | --- |

# Footnotes

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem osoby/osób upoważnionych.